## Slide 1: Компьтеризированный эксперимент как средство формирования исследовательских умений
Учитель физики МБОУ СОШ №9 г.Инта Пакшин Алексей Николаевич
2015 г.

## Slide 2: Роль информационных технологий в физическом эксперименте
Во-первых, компьютер играет роль средства численного моделирования в реальной научной и инженерно-технической практике (процессы в звёздных системах, испытание блоков самолётов, корпусов автомобилей).
Во-вторых, он используется для автоматизации процесса получения и обработки информации, полученной в эксперименте, что даёт больше времени для осмысления полученных данных, для проведения дополнительных измерений, для постановки эксперимента в новых условиях.
Исходя из этих функций, компьютерный эксперимент можно разделить на модельный и компьютеризированный и рассматривать как метод обучения в составе методов организации учебного исследования.

## Slide 3: Компьютерные модели

## Slide 4: Модели лабораторных работ

## Slide 5
используя модель «Движение тела, брошенного под углом к горизонту» можно выполнять задания для случая прицельного броска, с заданной скоростью, с последующей проверкой результата в натуральном эксперименте
использование модели в качестве экспертной системы при решении задач типа:
  Начальная скорость броска составляет...
  Максимальная дальность полёта достигается при...
  Рассчитайте дальность полёта при...

## Slide 6
исследование модели «Вынужденные колебания в RLC-контуре» возможно исследовать поведение модели при изменении циклической частоты свободных незатухающих электромагнитных колебаний в электрическом контуре и значений параметров цепи, а также определение резонансной частоты.

## Slide 7
К сожалению, модельный компьютерный эксперимент стал использоваться не только как средство наглядности, но и как объект активной познавательной деятельности учащихся, цели которой не всегда адекватны содержанию.
Например, учащимся предлагаются такие задания для работы с моделями: «...доказать справедливость закона Ома для участка цепи», «... проверить выполнение закона Ампера». Правильнее было бы предложить «... исследовать работу модели "Закон Ома для участка цепи"» или «... познакомиться с законом Ампера, используя модель "Опыт Ампера"». Модельный эксперимент должен не заменять, а дополнять традиционный натурный эксперимент.

## Slide 8: Компьтеризированный эксперимент
Что касается компьютеризированного эксперимента, то он возможен, если школьная лабораторная установка снабжена системой датчиков. Данные эксперимента обрабатываются и выводятся на экран в реальном масштабе времени - в рациональной графической форме, в виде последовательности чисел, диаграмм, графиков и таблиц. Основное внимание учащихся при этом сосредотачивается не на сборке и настройке экспериментальной установки, а на проектировании различных вариантов проведения эксперимента, накоплении данных, их анализе и интерпретации, формулировке выводов.

## Slide 9: Состав цифровой лаборатории
Система датчиков
Устройство сопряжения (регистратор или контроллер)
Компьютер (КПК, ноутбук, планшет)
Программное обеспечение
(датчик может быть совмещен с устройством сопряжения)

## Slide 10
Датчики

## Slide 12
датчик давления 0~700 кПа
датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл ~ +/-10 мТл
датчик напряжения +/-25 В
датчик освещенности 0~600/0~6000/0~150 000 лк
датчик освещенности 0~300 лк
датчик расстояния 0.2~10.0 м
датчик силы +/-50 Н
датчик температуры -25/+110 C
датчик температуры 0~1250 C
датчик температуры -200~400 С
датчик силы тока (амперметр) +/-2.5 A
датчик силы тока (амперметр) +/-250 мA
датчик микрофонный +/-2.5 В
датчик Ворота с фотоэлементом 0~5В
датчик радиоактивности (Счетчик Гейгера-Мюллера)
датчик уровня шума
датчик угла поворота
датчик ускорения +/- 5 g
и т.д.

## Slide 13: Собирать данные и отображать их в ходе эксперимента

## Slide 14
Различные способы отображения данных
В виде графиков
В виде таблиц
Табло измерительных приборов
Аналоговый
Индикаторный
Цифровой

## Slide 15
Просматривать видеозаписи предварительно записанных экспериментов

## Slide 16
Импортировать / экспортировать данные

## Slide 17
Вести журнал экспериментов

## Slide 18: Преимущества цифровой лаборатории
Повышение уровня знаний за счёт активной деятельности учащихся в ходе экспериментальной исследовательской работы
Автоматический сбор данных на протяжении всего эксперимента позволяет сэкономить время на записи
Результаты эксперимента – наглядны: данные отображаются в виде графика, таблицы, аналогового табло и в цифровом виде
Удобная обработка результатов позволяют получать данные, недоступные в традиционных учебных экспериментах
Лаборатория обладают мобильностью, что позволяет проводить исследования в «полевых условиях»
Доукомплектовать датчиками старые приборы

## Slide 19
Использование цифровых лабораторий позволяет получить представление о смежных образовательных областях.
информационные технологии;
современное оборудование исследовательской лаборатории;
математические функции и графики,
математическая обработка экспериментальных данных, статистика, приближенные вычисления;
методика проведения исследований, составление отчетов, презентация проделанной работы.

## Slide 20
Демонстрация фазовых превращений на примере плавления и отвердевания олова.

## Slide 21
Превращение кинетической энергии в тепло.

## Slide 22: Пример использования компьютерных технологий при изучении темы «Звуковые волны».
Звуковые волны можно визуализировать с помощью учебной установки «Волновой портрет» (ООО «Научные развлечения»)

## Slide 24
http://www.afsedu.ru/

## Slide 25
На низкочастотном динамике смонтировано зеркало, которое при возвратно-поступательном движении диффузора изменяет угол наклона по отношению к падающему на него лучу лазера. Это вызывает колебания отражённого луча в вертикальной плоскости. Горизонтальная развёртка лазерного луча осуществляется с помощью восьмигранной зеркальной призмы, вращающейся на валу шагового электродвигателя. Параметры входного электрического сигнала, поступающего на динамик, измеряют с помощью компьютерного измерительного блока, подключённого к мини-ноутбуку Одновременно соответствующий звуковой сигнал можно услышать и зарегистрировать с помощью датчика звука (микрофона). Выходной электрический сигнал поступает в систему сбора данных, предназначенной для автоматизации учебных демонстрационных экспериментов, либо в устройство измерения и обработки данных На экране отображается график звуковых колебаний. Школьники строят графическое изображение звуковой волны, определяют её период, частоту и амплитуду, изменение амплитуды при удалении от источника звука, изучают форму и частоту звуковых колебаний, соответствующих нотам первой октавы клавишного инструмента.

## Slide 26: Пример использования компьютерных технологий
Ещё одна посильная для школьников задача - разобраться, как работает пульт дистанционного управления бытовыми приборами, собрать установку, провести эксперимент и сделать выводы.

## Slide 27: Сравним с датчиками автомобиля
1 Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
2 Датчик положения распределительного вала (ДПРВ, датчик фаз)
3 Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
4 Датчик детонации
5 Датчик абсолютного давления (ДАД)
6 Датчик концентрации кислорода (ДК, ДКК, лямбда-зонд)
7 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
8 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
9 Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха
10 Датчик скорости автомобиля (ДС, ДСА)
11 Датчик аварийного давления масла
12 Датчик указателя уровня топлива
13 Датчик недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
14 Датчик неровной дороги
КОМПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЮТ В ЛЮБОЙ АВТОМАСТЕРСКОЙ

## Slide 28
Лаборатория «Архимед» карманный персональный компьютер Palm; измерительный интерфейс TriLink; цифровые датчики

## Slide 29
КПК Palm
Измерительный интерфейс TriLink
Цифровые датчики
Цифровой
микроскоп

## Slide 30
Цифровая лаборатория по физике
(Базовый уровень), с нетбуком
Цифровая лаборатория «Научные развлечения» предназначена для работы школьников по схеме «один ученик – один компьютер». Использование нетбука Сlassmate РС позволяет расширить экспериментальные возможности школьника как в проведении опытов и в обработке результатов, так и в написании отчета. Прямое включение датчиков в компьютер значительно снижает общую стоимость лаборатории и упрощает работу с ней.
Базовый комплект обеспечивает выполнение лабораторных работ в 7-9 классах основной школы. Рекомендуемые эксперименты соответствуют программам ГИА.

## Slide 31
Комплектность:
Цифровой датчик положения (4 канала)
Цифровой датчик температуры (-20...+110оC)
Цифровой датчик давления (0...200кПа)
Цифровой осциллографический датчик напряжения (±100В)
Комплект дополнительного оборудования
Программное обеспечение
ВНИМАНИЕ!
Цифровая лаборатория по физике базового уровня может быть
доукомплектованна датчиками из списка ниже

## Slide 33
Спасибо за внимание